Tinkercad
Logiciel de modélisation 3D en ligne gratuit,
il suffit de créer un compte ( le même que 123D circuit)
https://www.tinkercad.com/

---
Créer un badge

---
Cliquer sur « Create new design »

---
Vous arrivez sur une nouvelle surface de travail

---
Créer un cylindre de 30 mm de diamètre et 3 mm de hauteur

---
-1- Utiliser l'outil TEXT dans Snape Generators pour créer les lettres MJC,
-2- taper le texte dans le champ « Text »
2
1

---
 Après avoir taper le texte dans le champ « TEXT » Utiliser la fonte « Vanilla »
la hauteur de 4 mm la largeur de 10mm et la longueur de 20 mm

---
Positionner les lettres au milieu du cercle dans le sens vertical et horizontal et créer un vide avec l'outil Hole, sélectionner le cylindre et les lettres en creux pour les grouper en un seul objet avec l'outil group

---
Créer un trou pour passer le fil de maintient du badge avec l'outil Extrusion , ne pas oublier de cliquer sur l'outil hole pour créer le vide, avec un diametre de 2 mm , une hauteur de 5 mm , placer le au dessus des lettres vers le milieu,

---
afin qu'il traverse de part en part le cylindre plein du support

---
Sélectionner tous les objets pour n'en faire qu’un seul avec l'outil Group

---
Ans l'onglet Design, faite un Download en .STL sur votre ordinateur pour pouvoir l'imprimer ensuite

---
Donner lui un nom facile à reconnaître et choisissez le répertoire